## Slide 1
CYBERSÉCURITÉ & RÉSEAUX
Projet NAC
PacketFence & 802.1X
Mise en place d'une solution de contrôle d'accès réseau
avec authentification IEEE 802.1X et intégration Active Directory
Équipe de 4 personnes
Année universitaire 2025-2026

## Slide 2
Sommaire
Plan de la présentation - 10-12 minutes
01
Concepts théoriques
NAC, 802.1X, RADIUS et Active Directory
02
Architecture du laboratoire
Infrastructure virtualisée et composants
03
Configuration PacketFence
Déploiement et paramétrage du serveur NAC
04
Active Directory & NPS
Configuration du serveur d'identités et RADIUS
05
Intégration et authentification
Connexion des composants et tests 802.1X
06
Résultats et validation
Analyse des tests et apprentissages

## Slide 3
CHAPITRE 01
Concepts
théoriques
Fondamentaux du NAC, du protocole 802.1X
et des technologies d'authentification

## Slide 4
Network Access Control (NAC)
Approche de sécurité pour contrôler l'accès au réseau
Qu'est-ce que le NAC ?
Le Network Access Control (NAC) est une approche de sécurité qui consiste à contrôler l'accès au réseau en fonction de l'identité de l'utilisateur ou de l'équipement.
Dans un environnement d'entreprise moderne, de nombreux utilisateurs et équipements tentent d'accéder au réseau, ce qui nécessite la mise en place de mécanismes d'authentification et de contrôle d'accès robustes.
Fonctions principales
Authentifier les utilisateurs
Vérifier la conformité des postes
Appliquer les politiques d'accès
Isoler les équipements non autorisés
PacketFence
PacketFence est une solution NAC open source largement utilisée dans les environnements académiques et professionnels.
Portail captif pour enregistrement
Serveur RADIUS intégré
Support 802.1X complet
Gestion BYOD avancée
Isolation de niveau 2
Best Practice
Le NAC réduit les risques d'accès non autorisé et améliore la sécurité globale du système d'information.

## Slide 5
Protocole IEEE 802.1X
Standard d'authentification réseau basé sur les ports
Architecture 802.1X - Les 3 composants
Supplicant (Client)
Le poste client ou équipement demandant l'accès au réseau (PC, smartphone, IoT)
Authenticator
L'équipement réseau contrôlant l'accès (switch, point d'accès Wi-Fi, NAC)
Serveur d'authentification
Généralement un serveur RADIUS qui valide les identités
Méthodes d'authentification supportées
PEAP
MSCHAPv2
EAP-TLS
Certificats
EAP-TTLS
Tunnel TLS
Flux d'authentification
1
EAPOL : Client ↔ Authenticator
2
RADIUS : Authenticator ↔ Serveur
3
Accès : Port ouvert si authentifié
L'accès n'est accordé qu'après authentification réussie

## Slide 6
RADIUS & Active Directory
Infrastructure d'authentification centralisée
RADIUS
RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) est un protocole d'authentification centralisée utilisé pour vérifier les identités des utilisateurs et autoriser l'accès réseau.
Authentification centralisée des utilisateurs
Autorisation d'accès basée sur les politiques
Accounting et journalisation des connexions
NPS
Network Policy Server (NPS) est l'implémentation Microsoft de RADIUS, intégrée nativement à Windows Server.
Active Directory
Active Directory (AD) est un annuaire centralisé utilisé dans les environnements Windows pour la gestion des identités et des ressources.
Utilisateurs
Groupes
Ordinateurs
Politiques
Intégration
NPS s'intègre directement avec Active Directory pour utiliser les comptes existants et les groupes de sécurité, éliminant le besoin de maintenir une base d'utilisateurs séparée.

## Slide 7
CHAPITRE 02
Architecture du
laboratoire
Description de l'infrastructure virtualisée
et des composants déployés

## Slide 8
Architecture NAC complète
Infrastructure virtualisée avec trois machines interconnectées
Schéma d'architecture
Machines virtuelles
PacketFence
192.168.100.10
NAC + RADIUS + Interface Web
Active Directory
192.168.100.20
AD DS + DNS + NPS
Client Windows
192.168.100.30
Poste de test 802.1X
Domaine
nac.lan
Réseau
192.168.100.0/24

## Slide 9
CHAPITRE 03
Configuration
PacketFence
Déploiement et paramétrage
du serveur NAC

## Slide 10
Installation et configuration PacketFence
Déploiement via l'image ZEN préconfigurée
Déploiement
La solution NAC PacketFence a été déployée à l'aide de l'image PacketFence ZEN fournie officiellement.
Environnement préconfiguré
Serveur NAC, RADIUS et interface Web inclus
Déploiement rapide
Solution prête à l'emploi
Configuration réseau
eth0
NAT
Accès externe / administration
eth1
INTERNE
Réseau NAC géré : 192.168.100.0/24
IP: 192.168.100.10/24
Assistant de configuration
L'assistant de configuration initial permet de définir les paramètres principaux du système NAC via l'interface Web.
Domaine
nac.lan
Réseau géré
192.168.100.0/24
Serveur RADIUS
Activé
Compte admin
Défini
Interface Web
https://192.168.100.10:1443
Compte par défaut : admin / admin

## Slide 11
CHAPITRE 04
Active Directory
& NPS
Configuration du serveur d'identités
et du service RADIUS

## Slide 12
Configuration Active Directory
Installation des rôles et création du domaine
Configuration réseau
Le serveur Windows Server a été configuré avec une adresse IP statique dans le réseau NAC pour assurer les rôles DNS et AD.
Adresse IP
192.168.100.20
Masque
255.255.255.0
DNS
192.168.100.20
Promotion DC
Le serveur a été promu en contrôleur de domaine avec création du domaine :
nac.lan
Rôles installés
AD DS
Active Directory Domain Services - Gestion des identités
DNS Server
Résolution de noms pour le domaine
NPS
Network Policy Server - Authentification RADIUS
Utilisateurs de test
user1
Accès autorisé
user2
Accès refusé

## Slide 13
Configuration NPS (RADIUS)
Déclaration du client RADIUS et création des politiques
Client RADIUS
PacketFence a été déclaré comme client RADIUS dans NPS pour permettre l'authentification.
Nom
PacketFence
Adresse IP
192.168.100.10
Secret partagé
radiussecret
Flux d'authentification
PacketFence
NAC
NPS
RADIUS
Active Directory
LDAP
Network Policy
Une Network Policy a été créée pour autoriser l'authentification des utilisateurs du domaine.
Méthode EAP
PEAP (Protected EAP)
Authentification interne
EAP-MSCHAPv2
Utilisateurs autorisés
Membres du domaine nac.lan
Fonctionnement
NPS interroge Active Directory pour valider les identités et retourne les décisions d'accès (Accept/Reject) à PacketFence.

## Slide 14
CHAPITRE 05
Intégration et
authentification
Connexion des composants et tests
d'authentification 802.1X

## Slide 15
Intégration PacketFence - Active Directory
Configuration de la source d'authentification LDAP
Objectif
L'intégration entre PacketFence et Active Directory vise à permettre l'authentification des utilisateurs du domaine via LDAP.
PacketFence interroge Active Directory pour vérifier les identités des utilisateurs avant d'autoriser l'accès réseau.
Difficultés rencontrées
Échec persistant de la connexion LDAP
Tests de connexion sans succès
Instabilité de l'environnement PacketFence
Configuration LDAP
Host
192.168.100.20
Port
389
Base DN
DC=nac,DC=lan
Bind DN
Administrateur@nac.lan
Password
••••••••
Vérifications effectuées
Connectivité réseau validée
Domaine et Base DN vérifiés
Compte administrateur AD contrôlé
Configuration LDAP répétée
Services PacketFence redémarrés

## Slide 16
Configuration client 802.1X
Intégration au domaine et activation de l'authentification
Intégration au domaine
La machine cliente Windows a été configurée dans le réseau interne NAC et jointe au domaine.
Domaine
nac.lan
Cette étape permet l'authentification via les comptes Active Directory.
Activation 802.1X
IEEE 802.1X
Activé
Méthode EAP
PEAP
Authentification
Utilisateur Windows
Scénarios de test
Deux scénarios étaient prévus pour valider le fonctionnement de l'authentification NAC.
user1
Autorisé
Accès au réseau autorisé après authentification réussie
user2
Refusé
Accès au réseau refusé (politique restrictive)
Impact du blocage LDAP
L'échec de l'intégration LDAP PacketFence–Active Directory a empêché la validation complète de ces tests d'authentification.

## Slide 17
CHAPITRE 06
Résultats et
validation
Analyse des tests et apprentissages
du projet

## Slide 18
Tests et validation
Analyse des résultats et difficultés rencontrées
Éléments déployés avec succès
Installation PacketFence
Image ZEN déployée et configurée
Configuration réseau NAC
Interfaces eth0 (NAT) et eth1 (interne)
Active Directory et DNS
Domaine nac.lan créé et configuré
NPS et RADIUS
Client PacketFence déclaré et policy créée
Utilisateurs et client 802.1X
user1, user2 créés et client préparé
Difficultés rencontrées
Échec intégration LDAP
Malgré plusieurs tentatives de configuration conformes à la documentation, la connexion LDAP entre PacketFence et Active Directory n'a pas pu être validée.
Instabilité PacketFence
À la suite de multiples essais et redémarrages, l'environnement PacketFence est devenu instable avec accès Web intermittent et services ne démarrant plus correctement.
Impact sur les tests
Ce blocage a empêché la validation complète des scénarios d'authentification 802.1X avec accès autorisé et refusé.

## Slide 19
Conclusion et apprentissages
Bilan du projet et compétences acquises
Acquis du projet
1
Architecture NAC complète
Mise en œuvre d'une infrastructure NAC réelle avec PacketFence, AD et 802.1X
2
Compréhension des interactions
Maîtrise des flux entre 802.1X, RADIUS, LDAP et Active Directory
3
Expérience réaliste
Illustration des défis d'intégration NAC en environnement d'entreprise
Point critique identifié
La phase d'interconnexion des systèmes d'authentification constitue souvent le point le plus critique dans les déploiements NAC.
Compétences acquises
Déploiement d'infrastructures sécurisées
Configuration authentification réseau 802.1X
Administration Active Directory et NPS
Intégration LDAP et RADIUS
Résolution de problèmes réseau
Expérience enrichissante
Malgré les difficultés, ce projet constitue une expérience technique réaliste contribuant à une meilleure compréhension des enjeux des architectures de sécurité réseau.

## Slide 20
Merci de votre attention
Questions & Discussions
Équipe de 4 personnes
2025-2026
Ressources du projet
github.com/BOUBKERsup07/Projet_NAC_PacketFence_8021X_ActiveDirectory